| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткие технические характеристики (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Наименование программы или инновационного проекта | Форма представления (натуральный образец, макет, планшет, и.т.д.) |  | Организация разработчик (Ф.И.О. и контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерительный комплекс нитрозоамиов | Предназначен для определения канцерогенов класс нитрозоаминов в объектах окружающей среды и биологических средах. В состав комплекса входят спектрофотометр, радиометр, рН-метр, персональный компьютер со специализированным программным обеспечением. Пределы измерения концентрации НДМА от 0,1 до 100 мкг/кг. | МНТЦ | плакат |  | «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Заведующий лабораторией – ЖИГУНОВА Лариса Николаевна |
| 2. | Установка электролитно-плазменной полировки | Предназначен для полировки изделий из нержавеющих сталей, цветных металлов и сплавов (латунь, бронза, мельхиор). |  | плакат |  | «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Заведующий лабораторией – НАГУЛА Петр Константинович |
| 3 | Ускоритель электронов УЭЛВ-10-10 | Радиационная обработка продукции электронными пучками. Описание разработки: УЭЛВ-10-10 расположен по вертикали на 4 уровнях, номинальная энергия -10 МэВ; номинальная мощность пучка - 10 кВт, диапазон регулирования энергии электронов - 6 - 10 МэВ; нестабильность энергии - не более ±5%; частота повторения импульсов тока электронов - 50, 150, 300 1/с, неравномерность поля облучения по длине развертки - ±5%, потребляемая мощность - не более 120 кВт. |  |  |  | «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Заведующий лабораторией – САЛЬНИКОВ Леонард Игнатьевич |
| 4 | Подкритический стенд "Ялiна" | Уникальная физическая установка, предназначенная для проведения фундаментальных и прикладных исследований по физике подкритических систем, управляемых внешними источниками нейтронов, скоростей реакций трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов, ядерной безопасности и нейтронно-активационному анализу. |  | Плакат |  | Заведующий лабораторией – «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Киевицкая Анна Ивановна, к.т.н. |
| 5 | Критический стенд "Гиацинт" | Назначение: предназначен для проведения фундаментальных исследований по физике ядерных реакторов и радиационной защите, критичности делящихся материалов и ядерной безопасности, прикладным исследованиям в обоснование разработки нового поколения ядерных реакторов различного назначения |  | Плакат |  | «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Заведующий лабораторией – Сикорин Святослав Николаевич |