| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткие технические характеристики (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Наименование программы или инновационного проекта | Форма представления (натуральный образец, макет, планшет, и.т.д.) |  | Организация разработчик (Ф.И.О. и контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный комплекс нитрозаминов | Предназначен для определения канцерогенов класс нитрозоаминов в объектах окружающей среды и биологических средах. В состав комплекса входят спектрофотометр, радиометр, рН-метр, персональный компьютер со специализированным программным обеспечением. Пределы измерения концентрации НДМА от 0,1 до 100 мкг/кг. | МНТЦ | Плакат, натурный образец |  | «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Заведующий лабораторией – ЖИГУНОВА Лариса Николаевна |
| 2 | Установка электролитно-плазменной полировки | Предназначен для полировки изделий из нержавеющих сталей, цветных металлов и сплавов (латунь, бронза, мельхиор). |  | плакат |  | «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Заведующий лабораторией – НАГУЛА Петр Константинович |
| 3 | Национальный эталон единиц количества теплоты и расхода воды "Эталон" | Описание разработки: массовый расход воды: диапазон — от 60 до 300 000 кг/ч; неисключенная систематическая погрешность, не более ± 0,028 %; случайная погрешность, не более ± 0,01 %; объемный расход воды: диапазон — от 0,06 до 300 м3/ч; неисключенная систематическая погрешность, не более ± 0,034 %; случайная погрешность, не более ± 0,02 % |  | плакат |  | «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Заведующий лабораторией – НАГУЛА Петр Константинович |